-1-

TR-102

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Перевод от PhoMa Labs.

Номера страниц соответствуют англоязычной версии 1.16

-2-

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Введение................................................4

2. Особенности.............................................4

3. Спецификация............................................5

4. Подготовка..............................................7

4.1 Аксессуары........................................7

4.2 Зарядка батареи...................................8

4.3 Установка SIM карты...............................8

5. Обзор конструкции.......................................9

5.1 Вид...............................................9

5.2 Описание кнопок и разъемов.......................10

6. Установка и работа с программой Call Center............11

6.1 Установка USB драйвера...........................11

6.2 Установка программы Call Center..................12

6.3 Работа с программой Call Center..................13

6.4 Базовые установки................................14

7. Работа с устройством...................................19

7.1 Включение / выключение...........................19

7.2 Поднять / положить трубку........................19

7.3 Установка громкости динамика и режима микрофона..20

7.4 Исходящий вызов..................................20

7.5 Посылка исходящего тревожного SMS................21

-3-

8. Слежение в режиме SMS..................................22

8.1 Установка режима SMS.............................22

8.2 Посылка SMS с сотового телефона на TR-102........22

8.3 Посылка SMS c TR-102 на сотовый телефон..........22

8.4 Отображение положения на карте...................23

9. Cлежение в режиме GPRS.................................25

9.1 Установка режима GPRS............................25

9.2 Соединение TR-102 с Internet по GPRS.............25

9.3 Посылка команды от Call Center на TR-102.........26

9.4 Посылка от TR-102 обратной информации с

местоположением на Call Center.................. 28

9.5 Отображение положения на карте...................29

10. Как работает TR-102 в режиме SMS и GRPS?..............30

11. Поиск неисправностей..................................34

-4-

1. Введение

TR-102 - персональное компактное и переносное устройство для удаленного

позиционирования с встроенными модулями GPS и GSM. TR-102 может не только

передавать координаты долготы и широты на ваш мобильный телефон посредством

коротких сообщений, но может также передавать координаты долготы и широты

на ваш персональный компьютер посредством GPRS соединения и тогда

местоположение будет указано на карте с помощью специального программного

обеспечения. На TR-102 имеются три кнопки для быстрого набора тревожных

номеров. Вы можете использовать эти особенности для поиска детей, престарелых

лиц. Так же, вы можете использовать это устройство в целях защиты

или других применений, когда необходимо дистанционное позиционирование.

2. Особенности

1. GPS/GPRS персональный локатор.

2. GSM/SMS/GPRS связь.

3. Всенаправленная высокочувствительная GPS антенна, которая принимает сигнал

GPS со всех направлений (важно для городских условий).

4. Применение новейших технологий и GPS чипсет последнего поколения

SiRF-StarIII делают возможным точное определение координат даже в условиях

слабых и отраженных сигналов.

5. Удаленное управление устройством через мобильный телефон или с помощью

PC (персонального компьютера) в режиме on-line (режим реального времени).

6. Возможность приема входящих звонков с мобильных телефонов для двухсторонней

связи.

7. Скрытое слежение за движением объекта без установления связи с ним!

Слежение в реальном режиме времени!

8. Определение текущего местоположения трекера нажатием всего одной кнопки на

PC или отправкой одного SMS сообщения с мобильного телефона.

9. Три кнопки быстрого дозвона по предварительно запрограммированным

телефонным номерам.

10. Работает в любой точке мира! Поддерживает все диапазоны GSM с 4 частотами

850/900/1800/1900 MHz и GPRS класс 12.

11. Кнопка SOS используется для передачи местоположения при спасательных

операциях.

12. Кнопка SOS мгновенно отправляет точные координаты и сигнал тревоги через

SMS по трем предварительно записанным в памяти телефонным номерам

(эти номера могут отличаться от номеров быстрого дозвона).

13. Подключение к PC для настройки трекера и программирование номеров

быстрого дозвона или отправки тревожных сообщений осуществляется через USB

порт (кабель mini-USB входит в стандартный комплект поставки).

14. Возможность программирование временного интервала для автоматической

отправки текущего положения трекера.

15. Сигнализация низкого уровня заряда батареи!

-5-

Программное обеспечение

Программа Professional Gall Center работаетс операционной системой типа

Windows 98/XP/2000, обеспечивая слежение за 5 устройствами TR-102 одновременно,

используя GPRS режим.

При вводе имени пользователя трекера TR-102 Call Center откроет окно просмотра

с широтой и долготой, отображающая ее отметкой в центре maps.google.com.

Карта Google's защищена патентным правом.

Если вы не хотите приобретать картографическое ПО или платить за услуги

Call Center, то можно воспользоваться бесплатным сервисом Google Earth для

определения текущего местоположения трекера TR-102 (особенности настройки

TR-102 для работы с Google Earth описаны в инструкции).

3. Спецификация

Параметры устройства

* GSM модуль..................GSM 850/900/1800/1900 MHz, GPRS класс 12

* GPS Chipset.................SiRF Star III

* Частота.....................L1, 1575.42 MHz

* C/A code....................1.023 MHz chip rate

* Каналы......................20 каналов

* Тип антенны.................Omni-directional GPS антенна

* Точность позиционирования...10 метров, 2D RMS

* Точность скорости...........0.1 м/сек

* Точность времени............1 us синхронизированная с GPS временем

* Формат данных по умолчанию..WGS-84

* Период сбора данных.........0.1 сек.

* Горячий старт...............1 сек.

* Теплый старт................38 сек.

-6-

* Холодный старт..............42 сек.

* Лимит высоты................18,000 метров (60,000 футов) макс.

* Лимит скорости..............515 м/с (1000 knots) макс.

* Лимит ускорения.............меньше чем 4г

* Рабочая температура.........от -20º до 55º C

* Влажность...................5% до 95%

* Размеры.....................115 мм x 45 мм x 22.5 мм

* Напряжение..................заряжаемая и заменяемая 1300 mAh батарея (3.7V),

5V для входа зарядки.

* Напряжение зарядки..........DC 5V

* Режим ожидания..............более 100 часов

* Время разговора.............5-6 часов

* Индикация...................3 светодиода для индикации состояния

ВКЛ, GPS и GSM.

* Кнопки......................7 кнопок - вкл/выкл, тревога, 3 кнопки для вызова,

блокировка и кнопки поднять/положить трубку.

* USB порт....................Mini-USB порт для соединения c PC.

* SAR (излучение).............GSM850         тело: 0.758

PCS1900        тело: 0.735

GSM850  голова(GSM): 0.206

PCS1900 голова(GSM): 0.177

GSM850  голова(GPRS): 0.21

PCS1900 голова(GPRS): 0.223

-7-

4. Подготовка

4.1 Аксессуары

1. Трекер TR-102

2. 1300 mAh Li-ion батарея

3. Mini-USB кабель

4. Сетевой адаптер (AC 220 -> DC 5V)

5. CD-ROM с программами и руководством пользователя

6. Чехол (опция)

-8-

4.2 Зарядка батареи

Прежде, чем начать пользоваться трекером TR-102, необходимо проделать

следующее:

1. Полностью зарядите батарею. Перед первым использованием TR-102

соедините его с AC адаптером. Для полной зарядки батареи необходимо не менее

10 часов при условии, что TR-102 выключен. Во время зарядки горит желтый

индикатор.

(Используемая батарея специально разработана для TR-102. Пожалуйста не

используйте другие типы батарй, иначе устройство может быть повреждено.

Если вам необходимо заменить батарею для TR-102, пожалуйста свяжитесь с

вашим торговым представителем).

2. Установите SIM карту. Пожалуйста см. ниже на этой странице.

3. Установите на PC программное обеспечение. Подробности в главе 6.

4.3 Установка SIM карты

1. Нажмите на крышку батареи и сдвиньте ее вниз, чтобы снять ее.

2. Снимите батарею.

3. Вставьте SIM карту согласно показанному направлению, затем закройте

картоприемник.

4. Установите обратно батарею и закройте крышку.

-9-

5. Обзор конструкции

5.1 Вид

- Speaker                            - Динамик

- Answer/Hang up                     - Ответить/ положить трубку

- Quick dial 1 / Volume up           - Быстрый набор 1 / Увеличить громкость

- Quick dial 2 / Mute the microphone - Быстрый набор 2 / Выключить микрофон

- Quick dial 3 / Volume down         - Быстрый набор 3 / Уменьшить громкость

- Microphone                         - Микрофон

- Power adapter jack                 - Гнездо адаптера питания

- Mini USB connector                 - Гнездо порта Mini-USB

- SOS button                         - Кнопка для SOS вызова

- Power button                       - Кнопка включения / выключения

- Button Lock                        - Блокировка кнопок

- GSM LED                            - Индикатор работы GSM

- GPS LED                            - Индикатор работы GPS

- Power LED                          - Индикатор питания

-10-

5.2 Описание кнопок и разъемов

* Кнопка включения

Включить / Выключить: (см. 7.1 для подробностей).

* S0S

Вы можете назначить данной кнопке до 3 телефонных номеров. При нажатии этой

кнопки TR-102 будет посылать SMS с информацией о местоположении по всем 3-м

номерам. Сначала TR-102 пошлет информацию на номер 1, затем на номера 2 и 3.

* Кнопка "Поднять / положить трубку"

Нажать для ответа на входящий вызов. Если нажать при разговоре - соединение

прервется.

* Быстрый набор 1 / Увеличить громкость

Вы может устанавливать номер телефона для этой кнопки; когда эта кнопка

нажимается, TR-102 будет набирать предустановленный номер. Во время

разговора эта кнопка увеличивает громкость динамика.

* Быстрый набор 2 / Выключить микрофон

Вы можете устанавливать номер телефона для этой кнопки; когда эта кнопка

нажимается, TR-102 будет набирать предустановленный номер. Во время разговора

эта кнопка отключает (чтоб вторая сторона вас не слышала) или вновь включает

микрофон.

* Быстрый набор 3 / Уменьшить громкость

Вы можете устанавливать номер телефона для этой кнопки; когда эта кнопка

нажимается, TR-102 будет набирать предустановленный номер. Во время

разговора эта кнопка уменьшает громкость динамика.

* Индикатор GSM

Горит: TR-102 включен, но не соединен с сетью GSM.

Мигает быстро (раз в сек.): TR-102 набирает номер или включен режим разговора.

Мигает медленно (раз в 3 сек.): TR-102 находится в режиме ожидания.

* Индикатор GPS

Мигает, когда TR-102 устанавливает соединение. Подробности на стр. 21 для

SOS-кнопки и cтр. 27 для GPRS режима.

* Индикатор питания

Оранжевый, когда подключен AC адаптер и идет заряд батареи.

Красный - при низком уровне заряда батареи.

* Гнездо адаптера питания

Разъем для подключения адаптера питания.

* Гнездо Mini-USB

Для соединения TR-102 с PC.

* Блокировка кнопок

Для блокировки ВСЕХ кнопок от случайного нажатия. Не блокируется

только кнопка включения. Когда включена блокировка, при нажатии любой кнопки

несколько раз мигают все 3 индикатора.

-11-

6. Установка и работа с программой Call Center

6.1 Установка USB драйвера (см. рисунки)

1. Вставьте прилагаемый CD в CD-ROM. Когда автоматически загрузится первая

страница "Autorun Dialog box", нажмите "Install USB Driver" для установки

драйвера TR-102.

2. Когда вы увидите страницу "Dialog box 1", нажмите "Next" для продолжения

установки.

3. Когда установка будет закончена, нажмите "Finish" для закрытия страницы

"Dialog Box 2".

4. Перезагрузите PC для активирования установленного USB драйвера.

-12-

6.2 Установка программы Call Center

1. Для установки программы Call Center на странице "Autorun Dialog box"

нажмите "Install PC Software".

2. Следуйте инструкци страницы "Dialog Box 1" для продолжения установки.

3. Когда установка будет закончена, нажмите "Finish" на странице

"Dialog Box 2" для выхода из программы установки.

-13-

6.3 Работа с программой Call Center

File > Save File (KML)

Сохранение записей в формате KML. Вы можете импортировать KML файлы в

Google Earth и на дисплее будет отображен маршрут. Эта функция работает

только в режиме "Search Records".

File > Exit

Закрытие программы Call Center.

Viev > GPRS Tracking

Переключение в режим GRPS Tracking. Вы можете просматривать информацию о

TR-102 в реальном режиме времени.

Viev > Show Map

Выберите этот пункт для показа точек местоположения в Google Map или

Google Eart.

Viev > Search Records

Переключение в режим Search Records. Вы можете запрашивать информацию об

одном из пользователей в течение выбранного времени. При двойном щелчке

будет показана отметка местоположения на Google Map или Google Earth.

Management > User Information

Отображение информации о пользователях. Вы можете установить до 5

пользователей в Call Center.

Management > User Edit

Для удаления пользователей. Call Center может содержать информацию

только о 5-ти пользователях. Если вы хотите добавить нового пользователя

после того, как ранее было уже установлено 5 пользователей, пожалуйста удалите

любого из ранее введенных.

Management > Setup

Когда TR-102 соединен с вашим PC, вы можете делать его настройку.

GPRS > Start

Старт для соединения Call Center с Internet. Вы можете посылать команды

на TR-102, если Call Center находится в режиме соединения.

GPRS > Pause

Установка паузы для соединения Call Center с Internet. Когда Call Center

находится в режиме соединения, вы не можете войти в режим установок, пока

не включите режим Pause (пауза).

GPRS > Send Command to RT102

Посылка команды на TR-102

Map > Google Map

Установка режима "Google Map" для показа местоположения.

Map > Google Earth

Установка режима "Google Earth" для показа местоположения.

About

Информация о версии.

-14-

6.4 Базовые установки

1. После установки драйвера соедините кабелем USB трекер TR-102 и порт PC.

2. Включите TR-102:

(i)  Подождите, пока не закончится процесс запуска.

(ii) Нажмите  и удерживайте кнопку "Поднять трубку" около 5 сек., пока вы не

увидите, что три индикатора на TR-102 начнут мигать медленно и одновременно.

Отпустите кнопку - режим установки включен.

3. Запустите программу Call Center на вашем PC (двойной щелчок по иконке

"TR-102 Call Center" на рабочем столе вашего PC).

4. Нажмите "Management > Setup" в меню, затем нажмите "Scan" для поиска COM

порта с подключенным TR-102 (Figure 1). Когда процесс поиска закончится,

нажмите "OK" - выбранный COM порт будет автоматически установлен.

5. Нажмите "Setup" (Figure 2) для открытия меню установок.

6. Для более детального описания установка, пожалуйста обратите внимание на

следующие страницы.

ВНИМАНИЕ: если ваша SIM карта имеет защитный PIN-код, в меню установок

будет запрос для ввода PIN-кода. (Будьте внимательны, когда вы вводите

PIN-код. Если вы неправильно введете код 3 раза, SIM карта блокируется.

Если вы не знаете PIN-код или карта уже заблокирована, пожалуйста

проконсультируйтесь с вашим оператором мобильной связи).

-15-

Return Type (тип ответа)

GPRS - TR-102 будет высылать информацию о местоположении в режиме GPRS.

SMS -  TR-102 будет высылать информацию о местоположении в режиме SMS.

Answer Mode (режим ответа)

"Off" - TR-102 не будет звонить и пользователь не сможет отвечать на вызов.

При получении вызова или SMS, TR-102 будет высылать информацию о местоположении

выбранным способом - GPRS или SMS (см. рис. 3 на стр. 32).

"On" - При получении вызова TR-102 будет звонить и пользователь сможет ответить

на вызов (см. рис. 1 на стр. 32).

При получении SMS TR-102 будет высылать информацию о местоположении выбранным

способом - GPRS или SMS.

Return count (период между ответами)

"1-10" - Установка временного периода в минутах для фиксирования GPS положения.

Check Phone List (проверка списка телефонов)

"Off" - TR-102 будет высылать информацию о местоположении после всех входящих

звонках.

"On" - TR-102 будет высылать информацию о местоположении, если только номер

входящего вызова находится в списке Check Phone List.

Time Zone (временная зона)

"On" - SMS сообщение от TR-102 будет содержать местное время.

"Off" - SMS сообщение от TR-102 будет содержать UTC (Coordinated Universal Time)

-16-

ВНИМАНИЕ:

SMS сообщение от TR-102 на ваш мобильный телефон будет выглядеть следующим

образом (пример):

Position Report:

TR102

2005/01/02 11:20:30

24.9965,121.4877

GPS fixed

* Вторая строка содержит ваше пользовательское имя (по умолчанию - TR102).

* Третья строка содержит дату и время (yyyy/mm/dd hh:mm:ss).

* Четвертая строка содержит долготу и широту. Вы можете скопировать это

значение и ввести его в "Google Earth" или maps.google.com , чтобы найти

эту позицию на карте.

* Пятая строка указывает "GPS fixed" или "GPS not fixed". (Если в пятой строке

"GPS not fixed", тогда информация в 3 и 4 строках будет содержать информацию

из предыдущего GPS расчета).

SOS Number 1-3 (SOS номер 1-3)

При нажатии тревожной кнопки SOS, TR-102 будет набирать все 3 введенных номера

и посылать на них SMS информацию о местоположении. (см. рис. 4 на стр. 33).

Quick Dial 1-3 (быстрый набор 1-3)

Ввод номеров быстрого набора 1-3 (см. рис. 5 на в стр. 33).

-17-

Phone Number 1-3 (номера телефонов 1-3)

Эти 3 номера - те же самые, что и для быстрого набора, здесь их вы изменять не

можете.

Phone Number 4-10 (номера телефонов 4-10)

Вы можете ввести любые номера 4-10.

IMEI

International Mobile Equipment Identity.

Firmware Version (Микропрограммная версия)

Микропрограммная версия TR-102.

Name (имя)

Ввод имени пользователя (по умолчанию - TR102).

Phone (номер телефона)

Ввод номера телефона этого TR-102.

-18-

GPRS user name (имя пользователя)

GPRS user password (пароль пользователя)

GPRS apn

GPRS_dns1

GPRS_dns2

Пожалуйста консультируйтесь с вашим администратором Call Center для установки

этих параметров.

GPRS Port (по умолчанию - "5000").

GPRS Server Host Name

Установка названия сервера GPRS.

-19-

7. Работа с устройством

7.1 Включение / выключение

* ВКЛючение: на выключенном устройстве нажмите и удерживайте кнопку включения

в течение 3 секунд, пока все 3 индикатора не будут быстро моргать по-очереди

сверху вниз.

После окончания режима запуска, включится режим ожидания и постоянно

засветится синий индикатор GSM (в течение процесса запуска TR-102 не

выключить). После регистрации в сети GSM синий индикатор будет время

от времени коротко вспыхивать. Затем встроенный GPS приемник будет

пытаться определить позицию, при этом будет мигать зеленый индикатор GPS.

Если местоположение установлено, зеленый индикатор на несколько сек.

загорит, затем погаснет. Если местоположение не установлено в течение

3-х минут, GPS отключится на 30 минут для последующей попытки

установить местоположение. Перед включением устройства желательно

разместить его в месте с хорошим сигналом от спутников GPS.

* ВЫКЛючение: на включенном устройстве нажмите и удерживайте кнопку

выключения в течение 3 сек., три индикатора начнут мигать по-очереди снизу

вверх. Если все три индикатора погасли, значит устройство

несомненно выключено.

7.2 Поднять / положить трубку

* При входящем звонке для ответа на вызов нажать кнопку поднятия трубки.

* Если нажать эту кнопку во время разговора, связь прервется.

-20-

7.3 Установка громкости динамика и режима микрофона

* Для увеличения громкости динамика во время разговора нажимать кнопку "+".

* Для отключения микрофона во время разговора нажать кнопку, находящуюся между

кнопок "+" и "-". В этом случае ваш собеседник вас не услышит. При повторном

нажатии микрофон включится вновь.

* Для уменьшения громкости динамика во время разговора нажимать кнопку "-".

7.4 Исходящий вызов

* Если вы уже запрограммировали номера для быстрого набора (Quick dial number),

тогда вы уже можете пользоваться быстрым набором. Для этого необходимо нажать

и удерживать выбранную кнопку Qick dial 1-3 более 1 сек.

-21-

7.5 Посылка исходящего тревожного SMS

* Если вы уже запрограммировали 3 телефонных номера к S0S кнопке, нажмите эту

кнопку на TR-102 и информация о местоположении будет послана посредством SMS

на эти 3 номера. Избегайте случайного нажатия этой кнопки. Если же вы хотите

послать тревожное SMS, нажмите и удерживайте эту кнопку более чем 2 сек.,

затем отпустите.

* TR-102 сначала пошлет тревожное SMS сообщение с информацией о местоположении

на номер 1, затем на номера 2 и 3.

(i) Что происходит, когда вы нажимаете на SOS кнопку?

1. Для подтверждения, что вы нажали SOS кнопку правильно, TR-102 2 раза

зажжет красный индикатор.

2. TR-102 начнет устанавливать свое местоположение - замигает зеленый

индикатор GPS; когда позиция GPS будет установлена, зеленый индикатор

загорится постоянно.

3. Затем TR-102 выключит GPS и зеленый индикатор погаснет.

4. TR-102 начнет посылать SMS. Синий индикатор начнет мигать раз в сек.

5. Когда SMS будет послано, синий индикатор замигает редко (раз в 3 сек.) -

вновь будет установлен режим ожидания.

6. Если это SMS было послано успешно, на TR-102 2 раза загорится красный

индикатор.

7. Если позиция GPS не смогла быть установлена в течение 3-х минут, TR-102

вышлет SMS сообщение с пометкой "GPS not fixed" и с ранее установленной

позицией.

-22-

8. Слежение в режиме SMS

8.1 Установка ответов в режиме SMS

* Соедините USB кабелем TR-102 и PC.

* Войдите в режим установок "Setup". Далее: "Phone Mode" > "Return Type"

выберите SMS.

8.2 Посылка SMS с сотового телефона на TR-102

* Пошлите короткое сообщение на TR-102, чтобы получить обратно информацию

о местоположении (сообщения может содержать что угодно, оно может быть

даже пустым).

8.3 Посылка SMS с TR-102 на сотовый телефон

* Когда TR-102 получает короткое сообщение, он (трекер) взамен посылает на

сотовый телефон SMS сообщение с информацией о местоположении в следующем

формате:

Position Report:

TR102

2005/01/02 11:20:30

24.9965,121.4877

GPS fixed

-23-

8.4 Отображение местоположения на карте

* Загрузите Google Earth программное обеспечение. (Для большего количества

информации по этому программному обеспечению, пожалуйста изучите документ

"TR-102 supporting User Manual En_Free Google Earth Software.pdf", который

вы можете найти на прилагаемом CD в директории "Manual".

- Введите широту и долготу, которые вы получили из SMS и запустите опцию

поиска.

- Google Earth отобразит на карте местоположение с введенными координатами.

(См. рис. на стр. 23).

-24-

* Или вы можете запустить Internet Explorer и ввести адрес

"http://maps.google.com", соединениться с сайтом Google Map для

отображения местоположения на карте.

- Выберите "Sattelite" или "Hybrid". Это зависит от Google Map -

обслуживается ли ваш регион этим режимом или нет.

- Введите широту и долготу, которые вы получили из SMS и запустите

опцию поиска.

- Google Map отобразит на карте местоположение с введенными координатами.

(См. рис. на стр. 24).

-25-

9. Слежение в режиме GPRS

9.1 Установка ответов в режиме GPRS

* Соедините кабелем USB TR-102 и PC.

* Войдите в режим установок "Setup". Далее: "Phone Mode" > "Return Type"

выберите GPRS.

9.2 Соединение TR-102 с Internet по GPRS

* Если Answer Mode (режим ответа) установлен "Off", вы можете звонить на

TR-102 с мобильного телефона или посылать короткое сообщение на TR-102,

чтобы переключать его для соединения с Internet.

* Если Answer Mode установлен в "On", вы можете только посылать короткое

сообщение на TR-102, чтобы переключать его для соединения с Internet.

-26-

9.3 Посылка команды от Call Center на TR-102

* Вы можете посылать команду на TR-102 указанными ниже шагами и заставлять его

посылать обратно информацию о местоположении:

(1) Запустите программу Call Center и нажмите "GPRS" > "Start" из опции меню

для запуска соединения с Internet.

(2) Нажмите "GPRS" > "Send Message" для отображения на дисплее опции

меню Send Message.

(3) Выберите "Name", "Return Mode", и "Second", если необходимо. Нажмите "Ok",

чтобы послать эти команды.

(4) Пожалуйста изучите ниже описание того, как выбирать опции "Return Mode" и

"Return Time".

-27-

Immediate report

Когда TR-102 получит эту команду, он пошлет отчет обратно немедленно.

TR-102 будет посылать отчет один или два раза, GPRS соединение будет

включено.

Когда TR-102 находится в режиме "Immediate report", синий индикатор мигает

раз в 1 сек.; включится режим GPS и мигает зеленый индикатор. Когда

позиция будет установлена, зеленый индикатор загорится до следующего запроса.

Period report: 5 - 86400 сек.

Когда TR-102 получит эту команду, то будет посылать обратно отчет с периодом в

это предустанолвленное время. GPRS соединение включено.

Когда достигнуто установленное время, TR102 включит GPS и замигает зеленый

индикатор. Когда позиция будет устанавлена, зеленый индикатор будет гореть,

пока следующий период времени не будет достигнут вновь; затем вся описанная

процедура повторится.

Ошибка времени может быть 1-3 сек. или больше, если соединение GPRS неустойчиво.

Stop connect

Когда TR-102 получит эту команду, соединение GPRS будет прервано и установлен

режим ожидания.

Stop connect and set period report: 30 - 86400 сек.

Когда TR-102 получит эту команду, отчет будет выслан немедленно с включением

режима GPS и мигание зеленого индикатора. Когда позиция будет установлена,

зеленый индикатор загорится и установится GPRS соединение для пересылки данных,

синий индикатор будет мигать раз в 1 сек. После этого GRPS соединение будет

прервано и включен режим ожидания, зеленый индикатор погаснет, синий индикатор

тоже включится в режим ожидания. Когда предустановленный период времени будет

достигнут, TR-102 будет пробуждаться, соединяться с сетью Internet через

через GPRS и посылать отчет, затем отключаться и так далее.

Все это будет повторяться, когда пройдет установленное время.

(i) Для более детального описания того, как устанавливать опции Return Mode и

Secund, пожалуйста см. "TR-102 GPRS Access command Vx.x.pdf" на прилагаемом

CD в директории "Manual".

(i) Когда вы включаете TR-102, опции "Return Mode" будут установлены в

предыдущее состояние, поскольку TR-102 выключался.

-28-

9.4 Посылка информации из TR-102 с местоположением на Call Center

* Когда TR-102 получает команду, он посылает обратно информацию о

местоположении через GPRS. Пожалуйста включите Viev (просмотр) GPRS

в программе Call Center и вы увидите, как в верхней части списка

отображается постоянно изменяемая информация.

-29-

9.5 Отображение положения на карте

* Нажмите "Map" в меню и установите вид карты для показа на дисплее -

"Google Map" или "Google Earth".

* Если вы хотите проверить "Viev" > "Show Map", что  программа

Call Center будет делать "Google Map" или "Google Earth", чтобы

переписывать дисплей при получении измененной информации.

* Или вы можете выбрать любую опцию двойным щелчком, при этом также будет

показана карту с положением "Google Map" или "Google Earth".

(См. рис. на стр. 29)

-30-

10. Как работает TR-102 в режиме SMS и GRPS?

Как TR-102 работает с SMS

1. SMS запрос ответа о местоположении.

2. SMS передача на TR-102.

3. Вычисление позиции через спутники.

4. SMS ответ с информацией о местоположении.

5. SMS с обратной информацией о местоположении.

-31-

Как TR-102 работает по GPRS

1. GPRS запрос ответа о местоположении.

2. GPRS передача на TR-102.

3. Вычисление позиции через спутники.

4. GPRS ответ с информацией о местоположении.

5. GPRS с обратной информацией о местоположении

выводится на дисплей с картой автоматически.

-32-

Рисунки 1,2,3

Графически разъяснена работа TR-102 в разных режимах.

-33-

Рисунки 4,5

Графически разъяснена работа TR-102 в разных режимах.

-34-

11. Поиск неисправностей

! После того, как вы включили TR-102, все три индикатора светятся

одновременно.

- SIM карта не вставлена.

- Пожалуйста вставьте SIM карту в TR-102.

- SIM плата вставлена в TR-102, но включена защита PIN-кода и PIN-код не

соответствует.

- Пожалуйста выньте SIM карту из TR-102 и используйте ваш сотовый телефон,

чтобы отключать защиту PIN-кода, затем вставьте SIM карту обратно в TR-102.

Тогда TR-102 не будет спрашивать PIN-код. Или соедините TR-102 с PC

и введите правильный PIN-код в программе Call Center.

! После включения TR-102 постоянно горит синий индикатор GSM.

- Сигнал слишком слаб.

- Пожалуйста переместитесь в другое место с более сильным сигналом.

* Для большей информации относительно "Google Earth software" и

"Free DDNS Service", пожалуйста ознакомтесь с документами

"TR-101 Supporting User Manual EN1_Free DDNS Service.pdf" и

"TR-101 Supporting User Manual En_Free Google Earth Software.pdf", которые

находятся на прилагаемом CD в директории "Manual".

* Требуется приблизительно 4-5 часов для того, чтобы полностью зарядить

батарею при условии, что питание TR-102 отключено. Если вам требуеся

зарядить батарею максимально, может поребоваться и больше времени. Это зависит

от ранее используемых режимов работы устройства.

* USB порт на TR-102 закрыт резиновой заглушкой. Для открытия заглушки

требуется небольшое усилие. Для закрытия следует нажать до

характерного щелчка.

* Пожалуйста не соединяйте TR-102 с сетевым адаптером питания сразу после

включения в перид режима запуска, иначе трекер может включиться неправильно.

* Пожалуйста не соединяйте TR-102 с кабелем USB, когда вы снимаете батарею,

иначе будет слышен некоторый звук.

* Если TR-102 не выключается, пожалуйста откройте отсек батареи

и снимите саму батарею на время не менее 3 сек. Затем поместите батарею

обратно и вновь включите устройство. Таким образом происходит перезагрузка.

-35-

* Когда вы нажимаете KML кнопку (см. рис. на стр. 35), будут экспортироваться

только строки с "GPS fixed" (2D или 3D). Если все строки с сообщением

"No Fix", тогда они не смогут экспортироваться в KML файл и вы увидите

сообщение об ошибке "No Effective Data".

* При включении устройства и процессе инициализации вы будете слышать из

динамика короткий звуковой сигнал. Это нормальная ситуация, не дефект.

---